Usbkey支持IE、360、腾讯、傲游、opera、google、FireFox、Chrome等所有浏览器，支持所有B/S或C/S架构。

usb key拥有全球唯一ID，可以将ID与客户端整合，通过读ID来获取客户端的登录和使用信息。 若客户端的usb key不慎丢失，可以直接在应用里取消key的绑定。

技术参数：

| 算法 | 二组固化算法及二组自定义算法因子（TEA算法） / SM2国密算法(可选支持) |
| --- | --- |
| CPU | 8位高速芯片/ 智能芯片(可选) |
| 接口 | USB1.1标准设备，兼容USB2.0及3.0接口 |
| 支持储存用户名及密码 | 是 |
| 支持随机密码验证 | 是 |
| 是否支持自动登录 | 是 |
| 在网页中读写加密锁 | 支持 |
| 开发易用性 | 易 |
| 储存器读写次数 | 写:1000/10万次,读:无限制，智能芯片为10万次 |
| 储存器容量 | 512字节 |
| 售后 | 二年保换 |
| 是否有唯一ID | 开发商唯一或全球唯一 / 硬件芯片唯一ID(可选支持) |
| 硬件不可复制 | 是，推荐智能芯片(符合EAL4+标准) |
| 无驱支持 | 是 |
| 外观及颜色是否可选 | 是 |
| 技术支持 | 是 |
| 是否可选带U盘 | 是，可升级为iKey |
| 备注 | 选智能芯片，可支持SM2国密算法及硬件芯片唯一ID |

|  | 支持所有浏览器，包括firefox,chrome,opare,IE等32位及64位浏览器 |
| --- | --- |
|  | 单个硬件多种功能 |
|  | 替换传统密码登录的冲击响应方式 |
|  | 支持数据一次一密，有效防止黑客截获，重放攻击等盗用手段 |
|  | 内部储存器：512字节独立储存空间 |
|  | 支持在网页中使用 ActiveX 控件对硬件狗进行操作 |
|  | 支持在同一台 PC 上插入多把加密锁访问 |

| 默认外壳 | PC塑料，表面磨砂处理 |
| --- | --- |
| 外壳尺寸 | 物理尺寸..............................宽：17mm, 高：9mm,长：60mm(含盖) 55mm(不含盖) |
| 重量 | 10克 |
| 防水 | 防水浸泡10分钟 |
| 接口类型 | USB A类接头 |
| 工作温度 | 0℃～70℃ |
| 存放温度 | －10℃～70℃ |
| 工作湿度 | 20％～80％ |
| 工作功率 | 250mW（最大） |
| 工作电压 | 4.5V-5.5V |
| 工作电流 | 50mA（最大） |
| 数据保存年限 | 至少10年 |